前置驱动箱采购要求

参数

工作电压：AC220±10V

具备4路DC24V/0.1A输出供电及1路DC24V/0.5A输出供电

具备4路水润滑间隙静态传感器信号的收集与集中输出功能

内置电源滤波功能

防护等级：IP54

外形尺寸：不大于270×260×110mm